ЗАПОВЕД

№ А 56

София, 31.01.2023г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.т. 3 и 4, чл. 28, ал. 1 чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т.т. 6 и 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура рег. № 21/8 ЛК/ПА/РО/14.07.2022г., Доклад №21/8ЛК/ПАРО/4В/07.11.2022г., и становище на Комисията по акредитация рег. № 21/8 ЛК/ПА/РО/В/26.01.2023г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

„КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МАСА

Адрес на управление и лаборатория:

4003 гр. Пловдив, кв. Северен, ул. „Брезовско шосе“ №149

Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: фиксиран |
| --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Възможност за калибриране и измерване (СМС) | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Теглилки клас M | kg | 5 kg | 87 mg | Сравнителен метод МК 702-01/2020 |
|  |  |  | 10 kg | 100 mg |  |
|  |  |  | 20 kg | 110 mg |  |
|  |  |  | 1000 kg | 16 g |  |
| 2. | Везни клас І | kg | дo 500 g | 0,075 mg | Сравнителен метод МК 702-02/2020 |
| 3. | Везни клас ІІ | kg | от 0,002 g дo 500 g | от 0,8 mg до 11 mg | Сравнителен метод МК 702-02/2020 |
|  |  |  | от 500 g до 6 000 g | от 11 mg до 19 mg |  |
|  |  |  | от 6000 g до 41 000 g | от 19 mg до 200 mg |  |
| 4. | Везни клас ІІІ и ІІІІ | kg | от 0,002 kg до 100 kg | от 0,6 g до 8 g | Сравнителен метод МК 702-02/2020 |
|  |  |  | от 100 kg до 500 kg | от 8 g до 50 g |  |
|  |  |  | от 500 kg до 2 000 kg | от 50 g до 210 g |  |
|  |  |  | от 2000 kg до 10 000 kg | от 210 g до 1 kg |  |
|  |  |  | от 10 000 kg до 80 000 kg | от 1 kg до 12,9 kg |  |

Забележка:

1. Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.1 се извършва в лабораторията

2. Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.2, т.3 и т.4 се извършва на място при клиента.

Позоваване:

МК 702-01/2020 “Методика за калибриране на теглилки”

МК 702-02/2020 “Методика за калибриране на везни електронни и циферблатни“